## Slide 1: Optická litografie Hybatel digitální revoluce

## Slide 2: K čemu je optická litografie
Mikročip
OLED displej

## Slide 3: Cíl optické litografie
Vyrobit elektronický obvod tvořený logickými hradly (tranzistory) v co nejkratším čase a s co největší hustotou hradel
Dnešní mikročip: 10^9 tranzistorů (absolutním limitem jsou velikosti atomů křemíku 0.2nm)
https://www.youtube.com/watch?v=Fxv3JoS1uY8&list=RDvFoneKoesUo&index=2

## Slide 4: Jak se mikročip vyrábí
https://www.youtube.com/watch?v=aCOyq4YzBtY (Intel)
https://www.youtube.com/watch?v=oBKhN4n-EGI (1:41)
proces výroby velmi podobný klasické fotografii

## Slide 5: Jak se mikročip vyrábí

## Slide 6: Jak se mikročip vyrábí

## Slide 7: Ceny litografických zařízení
Stepper-50 000 000$
Semicon market 2016: 340 000 000 000$
90%: USA, Čína, EU (Nizozemsko), Japonsko, Korea, Taiwan
Kam se prodávají komponenty: USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Korea, EU (Nizozemsko)
Inspekce: KLA-3 000 000 000$, AMAT-

## Slide 8: Semicon trh

## Slide 9: Stroje pro litografii

## Slide 12: Rozlišení litografie

## Slide 13: Vlnová délka elektronu a fotonu
V kvantové fyzice se každá částice chová jako vlna
Pokud máme foton a elektron o stejné energii 2eV pak:
  Vlnová délka fotonu bude: 621nm
  Vlnová délka elektronu: 0.87nm

## Slide 14: Elektronová lithografie
Může dosahovat až <10nm rozlišení
Je extrémně pomalá (malá osvícená oblast) a proto je vhodná jen pro výrobu masky (vzoru)

## Slide 15: Optická litografie
Použije se zmenšení masky- projekční optika
Vlnové délky v DUV: 248nm, 193nm, 157nm
Zvyšování NA…..

## Slide 16: Problém designu litografického objektivu
Musí mít vysokou NA jako mikroskopový objektiv, přitom zobrazovat velké předměty (22mm) spíše jako fotografický objektiv

## Slide 17: Projekční objektiv

## Slide 18: Porovnání objektivů
Mikroskopový
Fotografický
Litografický

## Slide 19: Problém designu
Konstrukce složitých objektivů byla umožněna až z rozvojem výpočetní techniky
Trasování paprsků a optimalizace

## Slide 20: Závěr
Litografie patří k nejdůležitějším aplikacím optiky vůbec
Velká rychlost výrobního procesu optické litografie umožňuje produkovat obrovské množství mikročipů a tím zajistila digitální revoluci
Optický design and celá stavba litografických strojů patří k tomu nejsložitějšímu co lze v optice realizovat