## Slide 1: Továrna na cokoli

## Slide 2: Aditivní výroba
Řezání, vrtání, obrábění = subtraktivní, nežádoucí materiál odebíráme
3D tisk = aditivní, materiál přidáváme

## Slide 3: Proces 3D tisku (FDM)
Získání/tvorba modelu
  CAD, 3D sken
  spousta zdrojů online, např. Thingiverse, MyMiniFactory, ...
Slicer – příprava instrukcí pro tiskárnu
  typicky gcode, používaný i u CNC, laserů, ...
Nahrát do tiskárny a tisknout :)
Postprocessing – odlamování podpor, barvení, ...

## Slide 4: Gcode
Velmi jednoduchý kód instrukcí pro tiskárnu
  ve stylu “zahřej se na 215°C”, “pohni se na souřadnice X,Y,Z,E”
  jednoduché pohyby/inicializace velmi snadno napíšete ručně
G21 ; metric units
M82 ; absolute extrusion mode
M190 S60 ; Wait for Heat Bed temperature
M109 S215.0 ; Wait for Extruder temperature
G28 ; Home all axes
G0 Z2 F120 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G92 E0 ; Reset Extruder
;LAYER_COUNT:50
;LAYER:0
G0 F8400 X67.46 Y62.556 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0.04158
G1 F900 X67.772 Y62.186 E0.05767
G1 X68.238 Y61.69 E0.08031
G1 X68.595 Y61.348 E0.09675

## Slide 5: Trocha historie...
Počátky v 80. letech
  nejprve SLA (vytvrzování pryskyřice)
  dále FDM – pokládání taveného plastu (především Stratasys)
  následovaly další (tisk z kovového prášku, ...)
Velký rozmach od 2009 (vypršení FDM patentu)
  vznik “RepRap” komunity
  rozšíření do hobby sféry

## Slide 6: RepRap
Replicating Rapid Prototyper
  2005 zaožil Adrian Bowyer, cílem “sebereplikující stroj”
  rychlá orientace na 3D tisk
Vývoj 3D tiskáren schopných tisknout své vlastní díly
  Především mechanické díly, ale např. i PCB!

## Slide 7: Jedny z nejúspěšnějších tiskáren: Průša
Průšovy tiskárny vychází z RepRap
  začal vylepšením RepRap tiskárny “Mendel”
  dnes > 150 000 vyrobených tiskáren
  nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední evropě
  stále tisknuté díly, možnost snadných upgradů
The Road to 100,000 Original Prusa 3D printers
  (dokument o firmě, k nalezení na YouTube)

## Slide 8: Technologie – FDM
Fused Deposition Modelling
  nejrozšířenější
  filament (struna) se taví a vytlačuje tryskou
  tisk po vrstvách
  videoukázka

## Slide 9: Technologie – SLA
StereoLitografie
  vytvrzování pryskyřice po vrstvách pomocí UV (laser nebo LCD)
  mnohem detailnější než FDM
  omezené volby materiálů
  náročný postprocessing (mytí pod ultrazvukem, vytvrzování), pryskyřice značně toxické

## Slide 10: Technologie – SLS/DMLS
Selective Laser Sintering, Direct Metal Laser Sintering
  spojování (i kovového!) prášku laserem
  DMLS (také označováno SLM – Selective Laser Melting) přímo taví, dobré mechanické vlastnosti

## Slide 11: Technologie – speciality
Tisk z papíru
  lepením jednotlivých listů s vyříznutým tvarem
Vytlačování tryskou skoro čehokoli!
  čokoláda, beton, sklo, ...
Živé tkáně a orgány
  dříve pouze “lešení” pro růst, nyní přímo!
Možnost odlití do vytisknuté formy či lost-PLA

## Slide 12: FDM - řízení
V podstatě CNC, různé pohybové mechanismy
  kartézský, Delta, CoreXY, ...

## Slide 13: FDM – Direct vs Bowden
Extruder buď na tiskové hlavě, nebo bokem
  direct lepší pro flexibilní materiály, ale vyžaduje pevnější rám

## Slide 14: FDM - řízení
Osy X, Y, Z, E
Pohyb krokovými motory
  open vs closed loop
Teplota (tryska, podložka)
  silně závislá na materiálu
  PWM & PID řízení
Firmware interpretuje gcode
  plánuje pohyby, sleduje dodržení limitů rychlosti, ...

## Slide 15: FDM - materiály
PLA
  nejčastější, snadný tisk, nízká teplotní odolnost, křehký
  “bioplast” (výroba ze škrobu), teoreticky biorozložitelný
ABS
  dobré mech. vlastnosti, obtížný tisk (značně se smršťuje)
PETG
  “to nejlepší z PLA a ABS”, dobrá soudržnost vrstev, tahá nitky
TPU, Nylon, PC, HIPS, PVA, ASA, PEEK, Ultem, ...

## Slide 16: FDM – materiály, výplně
Dřevo (nejčastěji u PLA)
Svítící ve tmě
Carbon Fiber (typicky 20%)
  značně zvýší tuhost
  velice abrazivní! (žere trysky, nutná tvrzená)
Diamant (syntetický)
Různá aditiva
  třpytky, ale i např. zpomalovač hoření, ...

## Slide 17: FDM – některá nastavení
Kalibrace os (kroky/mm)
Kalibrace roviny podložky!
  často automatický senzor
Průměr trysky (typ. 0.4mm)
Rychlost, zrychlení, jerk

## Slide 18: FDM – některá nastavení
Tloušťka stěn
Infill (výplň)
  šetří materiál, “lešení” pro položení vrchních vrstev, pevnost
  pro pevnost lepší tlustší stěny než extra vysoký infill

## Slide 19: FDM – některá nastavení
Retrakce
  “zatažení” materiálu při netiskovém přesunu (typ. 1-5 mm)
Chlazení
  závisí na materiálu
  některé materiály (ABS) naopak vyžadují vyhřívanou komoru!

## Slide 20: FDM – některá nastavení
Podpory
  nelze tisknout “do vzduchu”, tisk převisů na podpory s malou vertikální mezerou
  ne vždy nutné, schopnost přemostit!
  podpory se následně odlomí či rozpustí

## Slide 21: FDM – některá nastavení
Vázový (spirálový) mód
  bezešvý tisk o tloušťce jedné linky (plynulé zvedání místo vrstev)

## Slide 22: Vícebarevný tisk
Jen u některých technologií
  např. SLA, SLS nedokážou
U FDM jednoduše výměnou na určité vrstvě, nebo:
  více trysek
  multiplexer
  míchací tryska

## Slide 23: Limity 3D tisku
Drahé škálování
Rozlišení, kvalita povrchu
  horizontální dáno např. průměrem trysky
  vertikální – výška vrstvy
Anizotropní vlastnosti, Z-seam
  + často horší mech. vlastnosti než původní materiál
Potřeba podpor, případně vysypání prášku/vylití pryskyřice z dutin

## Slide 24: Uplatnění a unikátní vlastnosti 3D tisku
Koníček :)
Rapidní prototypování
  od návrhu po hotový výrobek v řádu hodin!
Filmové/divadelní rekvizity
Odlehčené komplexní struktury nemožné jinak
  lehčí & pevnější díly, kanálky pro kapalinové chlazení, ...
Nerozebiratelné pohyblivé spoje či mechanismy

## Slide 25: Uplatnění a unikátní vlastnosti 3D tisku
Oprava/náhrada nedostupných dílů
Řešení na míru
  i protézy a lékařské implantáty
Cosplay
Specializované laboratorní či jiné vybavení
Tisknuté dokonale padnoucí boty

## Slide 26: Uplatnění a unikátní vlastnosti 3D tisku
Tiskárna na ISS (s recyklací!)
Raketové motory
  SpaceX Raptor, Rocket Lab Rutherford, ...
Letecký průmysl
  Těží z poměru pevnost/hmotnost vhodně navržených struktur

## Slide 27: Můj 3D tisk
Tiskárna Creality Ender-3 (~4500 Kč)
  “levná čína”, ale s dodržením pár drobností tiskne výborně od výroby
  ohromně populární, velká komunita výhodou
Od července 2018
  první 4 měsíce prakticky nonstop tisk
Pár drobných upgradů, spousta tisknutých vychytávek

## Slide 28: Můj 3D tisk – co tisknu
Kalibrace (teplotní věž, retrakce, …)
“Torture testy”
  záměrně náročné, testují limity schopností tiskárny
“Stunty”
  věci nevyrobitelné jinak
Dárky
Vylepšení/opravy domácnosti
  madlo na balkon, stínítko na světlo, ...

## Slide 29: Můj 3D tisk – co tisknu
Spousta věcí pro náš studentský spolek UP Crowd
  řád termonukleární střely, mikroskopy k rozdávání, adaptér k napouštění balonků, ...

## Slide 30: Můj 3D tisk – co tisknu
Lithophane
  fotka tisknutá jako výšková mapa, obrázek vytvoří propuštěné světlo

## Slide 31: Můj 3D tisk – co tisknu
Drobná i zásadnější vylepšení tiskárny

## Slide 32: Můj 3D tisk – co tisknu
Různé další opravy
  opěrka brýlí, madlo ledničky, kolečko do kráječe, ...
Rychlé nouzovky
  krabička na kontaktní čočky za 45 minut!

## Slide 33: Můj 3D tisk – co tisknu
Speciální maska k měření na laseru
Model detektoru, který vyvíjíme
  užitečný pro demonstrace i mechanické zkoušky
Díly držáku a vysokonapěťové svorky
  ABS (a možná PETG?) radiačně odolné
  ABS díly přežily 1 rok na urychlovači LHC, ~7cm od svazku

## Slide 34: Můj 3D tisk – co tisknu
Cokoli si vymodeluju
  schopnost vytvořit vlastní fyzický objekt z libovoného nápadu dává tisku nový rozměr
  CAD není tak těžký ;)

## Slide 35: Konec prezentace
Děkuji za pozornost!